## Slide 1
SMART 공공 전동 킥보드(PM)
솔루션
임베디드 시스템 실험
최종 설계 발표
지도 교수: 양회석
6조 권경범, 최민지
Notes: 6조 최종 설계 발표 시작하겠습니다.
저희는 SM

## Slide 2
개발배경
문제점 및 해결 방안
구현 기능
구현 방법
동작 - Sequence
시연
기대효과
QnA
Reference

## Slide 3
01. 개발배경
Notes: 개인형 이동장치 PM 은 2021년 5월 도로교통법 개정 이후에도, 보시는 것처럼 사고추이가 증가하고 있습니다.
공용 PM은 계속 증가하는 데 반해 헬멧 착용 필수 규제의 실효성 떨어짐
또한 주정차 구역이 분명하지 않고 불법 주차로 인한 교통 혼재 / 충전 / 주차구역 마련 등의 문제를 겪고 있음

## Slide 4
01. 개발배경
주정차 실태
헬멧 착용 권고
???
Notes: 실생활에서도 사진과 같이 전동 킥보드 사용에 있어 많은 이슈가 있다.

## Slide 5
Solution
02. 문제점 및 해결방안 – P&S
Problem
안전
주차
헬멧 미착용
날씨를 고려하지 않은 사용
3. 불법 주정차/
주차 공간의 부재
주차 SPOT 유도
헬멧 착용 Detect
:
날씨 악화 시, 사용 경고
Notes: 이에 문제점을 크게 안전과 주차 문제로 나눠 총 세개의 핵심 문제점을 도출
헬멧 미착용 -> 사고 부상위험
날씨를 고려하지 않은 PM 사용 -> ‘’
불법 주정차, 주차공간 X -> 충전과 교통 혼재
각 문제점에 대해 해결책을 구현하기 위해 솔루션을 제시
헬멧 감지 시스템
날씨 전달 시스템
주차 유도 시스템
다음과 같이 세가지 기능을 구현해 SPM 스마트 전동 킥보드의 솔루션을 마련

## Slide 6
03. 구현 기능
기본 동작 및 event 아이디어
주차
안전
편의성 제고
주차 SPOT 유도
: 정해진 주차 Spot에 주차하면 요금을 할인하여
정해진 곳에 주차하도록 유도한다.
헬멧 착용 Detect
: 공용 전동 킥보드를 사용하기 위해 QR코드로 접속하면
헬멧을 착용했음을 확인한 뒤 전동 킥보드 사용 가능
날씨 악화 시, 사용 경고
: 날씨가 안 좋을 시 전동 킥보드 사용이 위험함을 알림
킥보드 배터리 잔여량 출력 및 방전 경고
: 공용 전동 킥보드에 전원이 들어온 이후로 잔여 배터리양을
언제든지 확인할 수 있고, 잔여량이 10%미만일 시 경고하여
사용 중 방전으로 인한 피해 예방 가능
기능 추가
기능 개선
Notes: 왼쪽은 기능 추가 오른쪽은 기능 개선으로 소개
각 기능과 핵심을 전달

## Slide 7
04. 구현 방법
Device (module) Section
스마트폰
공용 전동 킥보드
주차 SPOT
〮 사용 장치 : 스마트폰
〮 BLE – Client, Board1과 통신
〮 Wifi – ui page 접속 및 동작 인식
〮 구현 동작 :
1) 헬멧 착용 Check [인식버튼]
2) 킥보드 사용 종료 [종료버튼]
3) 재시작 [리셋]
4) 내용 출력
5) 동작 상태 및 종료 시 요금 알림
〮 사용 장치 : ESP32 Board-1
〮 BLE – Server
〮 Serial 통신 – 동작 출력
〮 사용하는 I/O – LED Matrix
〮 구현 동작 :
1) 현재 모터 상태 출력(LED Matrix)
2) event발생시 출력(LED Matrix)
〮 사용 장치 : ESP32 Board-2
〮 BLE – Client
〮 사용하는 I/O – 가변 저항
〮 구현 동작 :
1) 주차spot에서 주차 감지
사진
Notes: 사진 넣어주고

## Slide 8
04. 구현 방법
기본 동작 및 event 구현 방법
주차 SPOT 유도
: 정해진 주차 Spot에 주차하면 요금을 할인하여
정해진 곳에 주차하도록 유도한다.
〮 필요한 Device : ESP32 Board 2개( server & client ), 스마트폰, 가변 저항
〮 통신 방법 : BLE, 시리얼 통신
〮 구현 내용 : 사용자가 전동킥보드 사용을 완료한 뒤, 정해진 주차 Spot에 가져와 주차 확인용
손잡이를 끝까지 돌리고 기존의 방법과 동일하게 스마트폰으로 사용 종료하여 주차를 완료한다.
이때, 주차 확인용 손잡이는 client board에 연결한 가변 저항으로 구현하였다.
〮 동작 방법 :
Server가 생성한 ‘MyESP32’에 client 연결
Client에 연결된 가변저항를 오른쪽으로 끝까지 돌림
Client -> Server
“PARK”
스마트폰에서 종료 버튼
Dashboard -> 킥보드
“Rx Data = 1”
주차 완료
“주차를 확인했습니다. 오백원 할인이 적용됩니다.”
주차 완료
Matrix Display
Dash-Board Display
Audio Out

## Slide 9
04. 구현 방법
기본 동작 및 event 구현 방법
헬멧 착용 Detect
: 공용 전동 킥보드를 사용하기 위해 QR코드로 접속하면
헬멧을 착용했음을 확인한 뒤 전동 킥보드 사용 가능
〮 필요한 Device : ESP32 Board 1개(전동킥보드), 스마트폰
〮 통신 방법 : WIFI 통신, 시리얼통신
〮 구현 내용 : 기존에는 사용자가 공용 전동킥보드를 사용하기 위해 전용 앱에서 QR코드로 연결하면
바로 사용이 가능하다. 이 과정에서 QR코드로 연결하였을 때 스마트폰 전방 카메라에 비치는 사용자의
모습에 헬멧을 착용하였음이 확인되어야 전동킥보드로 주행을 할 수 있다.
〮 동작 방법 :
Teachable machine가 학습된 모델에 의해 사용자 헬멧 착용 여부 판단
노드레드 서버
-> 전동킥보드
헬멧 착용 여부 전달
사용자가 동일한 네트워크 망에서 QR 코드를 통해 대시보드 페이지에 접속
인식 버튼을 누르면
IP CAM 서버에
Node-red가
http request 요청
전동킥보드
->노드레드 서버
킥보드 가동 여부 전달
전동 킥보드 사용
가능/ 불가능
Dash-Board Display
“헬멧을 착용했습니다..”
Audio Out

## Slide 10
04. 구현 방법
기본 동작 및 event 구현 방법
날씨 악화 시, 사용 경고
: 공용 전동 킥보드에 전원이 들어온 이후로 잔여 배터리양을
언제든지 확인할 수 있고, 잔여량이 10%미만일 시 경고하여
사용 중 방전으로 인한 피해 예방 가능
〮 필요한 Device : ESP32 Board 1개(전동킥보드), 스마트폰
〮 통신 방법 : 시리얼 통신 , API Call
〮 구현 내용 : 눈이나 비가 오는 등의 안 좋은 날씨일 때, 전동 킥보드를 사용하는 것은 위험할 수
있다. 따라서 헬멧 착용을 확인하고 주행이 가능해진 상태로 바뀌었을 때 날씨에 현재 날씨
상태를 알려주는 문구와 이모티콘을 표시한다. 날씨가 안 좋을 때는 경고 문구를 출력한다.
〮 동작 방법 :
Running상태가 되었을 때, 가장 먼저 실행
날씨 API Call data를 받아 처리
＂날씨 정보를 알려드립니다. 맑음"
"날씨가 맑지 않습니다. 사용에 유의하세요"

## Slide 11
04. 구현 방법
기본 동작 및 event 구현 방법
킥보드 배터리 잔여량 출력 및 방전 경고
: 공용 전동 킥보드에 전원이 들어온 이후로 잔여 배터리양을
언제든지 확인할 수 있고, 잔여량이 10%미만일 시 경고하여
사용 중 방전으로 인한 피해 예방 가능
〮 필요한 Device : ESP32 Board 1개(전동킥보드), 스마트폰
〮 통신 방법 : BLE, 시리얼 통신
〮 구현 내용 : 사용 전의 주차되어 있는 전동 킥보드나 본인이 주행 중인 전동 킥보드 등의 배터리 잔여량을
스마트폰으로 명령어를 보내면 언제든지 확인할 수 있다. 또한 주행 중 10%미만일 시 명령어를 보내지
않아도 배터리 잔여량이 적다는 경고 문구를 출력한다. 이는 주행 중 전동킥보드가 멈추어 발생할 수 있는
사고를 줄이고 사용자의 편의성을 개선시킬 수 있다.
이 기능은 헬멧 착용 확인 과정 전에도 사용자가 배터리양에 따라 주차되어 있는 전동킥보드들 중 고를 수
있어야 하므로 차별되게 생각하여 스마트폰의 BLE앱으로 데이터를 전송하도록 구현하였다.
〮 동작 방법 :
스마트폰 BLE앱
-> 킥보드
“BATTERY”
킥보드에 배터리 잔여량 표시
2. 배터리 잔여량이 10%미만일 시 경고
“배터리가 10% 미만입니다. 사용에 주의하세요”
Matrix Display:
Battery var:
100~70
70~40
40~20
20~0

## Slide 12
04. 구현 방법
③ Device간의 Data 공유
Dashboard
ESP Board – 1
공용 전동 킥보드
Matrix
ESP Board -2
주차 Spot
Dashboard
BLE통신
RX data
〮 헬멧 감지 (1/0)
〮 종료 명령
〮 리셋 (변수값 초기화)
〮 날씨 데이터 (날씨 API Call 값)
TX data
〮 cost변수값 (사용 비용 count)
〮 battery변수값 (배터리 잔여량 count)
〮 state변수값 (현재 상태)
스마트폰
〮 “BATTERY” (BLE application)
〮 “PARK”
〮 알림 문구 출력 명령
〮 ui page 내용 변경
〮 사용자 얼굴 촬영본

## Slide 13
04. 구현 방법
Variable Section
- 시리얼 통신
Rx Data : Node-red 서버 -> Board 1
〮 “0” - 헬멧 미착용 감지
〮 “1” - 헬멧 착용 감지
〮 “-1”- 헬멧 인식 시도 횟수 초과 감지
〮 “4” - 종료 버튼 클릭 이벤트 발생
〮 “7” - 날씨 맑음 감지
〮 “8” - 날씨 맑지 않음 감지
〮 “9” - 리셋 버튼 클릭 이벤트 발생
2) Tx Data: Board 1 -> Node-red 서버
〮 “0” - 헬멧 미인식중 사용자에 의한 종료 알림 이벤트 발생
〮 “1” - 헬멧 인식 완료, 전동 킥보드 사용 시작 알림 이벤트 발생
〮 “3” - 주차 Spot에서 킥보드 사용 종료 정보 전달
〮 “4” - 헬멧 미인식 횟수 초과로 사용 불가 알림 이벤트 발생
〮 “6” - 배터리 10% 미만 경고 알림 이벤트 발생
〮 cost - 사용 종료 후 요금 정보 전달
- BLE 통신
3) BLE Data
〮 “BATTERY” - 배터리 잔여량 표시 명령
〮 “PARK” - 주차 Spot내에서 주차했음을 알림
4) State 변수: 전동킥보드가 유지
〮 ON - 0 , 전원이 들어온 상태
〮 RUNNING - 1 , 전원은 들어오고 전동 킥보드 사용이 가능한 상태
〮 STOP - 2 , 전원은 들어왔으나 전동 킥보드 사용이 불가한 상태
〮 PARKING - 3 , 주차Spot에서 주차를 한 상태
〮 OFF - 4 , 전동 킥보드 사용을 완료한 상태
5) cost, battery 변수
〮 cost - 사용 요금 값 count 및 저장, RUNNING상태일 때만 증가, 초기값 0 (원)
〮 battery - 배터리 잔여량 count 및 저장, RUNNING상태일 때만 감소, 초기값 100 (%)

## Slide 14
05. 동작 Sequence
State diagram
ON(0)
R(1)
S(2)
OFF(4)


P(3)
종료 구간
: 종료 과정 이외의 인터럽트 작동 불가
첫 헬멧 Detect 구간
State 변수값
스마트폰 BLE앱
Dashboard 버튼 [누르는 버튼]
API Call
동작
[인식버튼] 1 (헬멧 착용)
[인식버튼] 0 (헬멧 미착용)
[인식버튼] 1 (헬멧 착용)
[인식버튼]
0 (헬멧 미착용)
[종료버튼] 요금 출력 o
[종료버튼] 요금 출력 X or
[인식버튼] 3번 시도 모두 0
“BATTERY”
“BATTERY”
“BATTERY”
2초 뒤
2초 뒤
2초 뒤
2초 뒤
2초 뒤
3초 뒤
[종료버튼] 할인요금출력
주차Spot에서 가변저항 돌림 and
날씨 API == clean
날씨 API != clean
[리셋]
재배포

## Slide 15
06. 시연
Notes: 루틴1: ON – 배터리 – RUN 배터리 – 배터리 경고 – Park (1/0)-OFF
루틴2: ON – S –S –S –OFF/ 사용불가
루틴3: ON –S-S-R –OFF

## Slide 16
07. 기대효과
참고문헌
https://m.etnews.com/20210517000229?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjtOO3M6NzoiZm9yd2FyZCI7czoxMzoid2ViIHRvIG1vYmlsZSI7fQ%3D%3D
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=402631
https://zdnet.co.kr/view/?no=20210610104344
기대효과에 사용할것
주차 스팟. 헬멧으로 인한 이점 두각

## Slide 17
08. QnA
Notes: 개인형 이동장치 PM 은 2021년 5월 도로교통법 개정 이후에도, 보시는 것처럼 사고추이가 증가하고 있습니다.
공용 PM은 계속 증가하는 데 반해 헬멧 착용 필수 규제의 실효성 떨어짐
이외에도 불법 주차로 인한 사고와 교통 혼재에 영향

## Slide 18
09. Reference
Send a selfie picture from a mobile device to node-red server
https://discourse.nodered.org/t/send-a-selfie-picture-from-a-mobile-device-to-node-red-server/18715/14
Take a Photo and Upload it on Mobile Phones with HTML5
https://www.dynamsoft.com/codepool/take-a-photo-and-upload-it-on-mobile-phones-with-html5.html
How to access your mobile phone camera in node-red dashboard
https://discourse.nodered.org/t/how-to-access-your-mobile-phone-camera-in-node-red-dashboard-without-opening-your-lan-to-the-internet/42253?page=2
Control smartphone camera with Node red installed on Android
https://discourse.nodered.org/t/control-smartphone-camera-with-node-red-installed-on-android/17089/28?page=2
[node-red] Node red 기초 (http 통신3)
https://songhee96.tistory.com/6?category=941461
HTML5 모바일 웹브라우저에서 카메라 사용하기
https://velog.io/@muchogusto/HTML5-%EB%AA%A8%EB%B0%94%EC%9D%BC-%EC%9B%B9%EB%B8%8C%EB%9D%BC%EC%9A%B0%EC%A0%80%EC%97%90%EC%84%9C-%EC%B9%B4%EB%A9%94%EB%9D%BC-%EC%82%AC%EC%9A%A9%ED%95%98%EA%B8%B0
노드레드상에서 카운트 변수를 만들고 가공하는 방식:
Storing Data in Node-Red Variables
https://stevesnoderedguide.com/node-red-variables
https://www.donga.com/news/Society/article/all/20210513/106906796/1 “오늘부터라고?”…킥보드 단속 첫날 ‘노헬멧’ 다수 적발
https://www.hani.co.kr/arti/economy/finance/1002005.html 전동 킥보드 사고 급증 관련
: 안전모 미착용, 사고 추이 및 피해금액 관련 언급
https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=88385 여전히 헬멧 안쓴 이용자가 태반 업체는 '불법주차·헬멧 손실'에 몸살 '땜질 처방'의 한계...업계 특성 맞는 규제 마련해야
https://zdnet.co.kr/view/?no=20210610104344 공유킥보드 씽씽, 전용 헬멧 출시
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021072809165012577 PM업계, 전동킥보드 이용자 공용 헬멧 비치한다
Notes: 개인형 이동장치 PM 은 2021년 5월 도로교통법 개정 이후에도, 보시는 것처럼 사고추이가 증가하고 있습니다.
공용 PM은 계속 증가하는 데 반해 헬멧 착용 필수 규제의 실효성 떨어짐
이외에도 불법 주차로 인한 사고와 교통 혼재에 영향