## Slide 6
02. 기존

## Slide 7
03. 구현 기능
기본 동작 및 event 아이디어
주차
안전
추가 기능
주차 SPOT 유도
: 정해진 주차 Spot에 주차하면 요금을 할인하여
정해진 곳에 주차하도록 유도한다.
헬멧 착용 Detect
: 공용 전동 킥보드를 사용하기 위해 QR코드로 접속하면
헬멧을 착용했음을 확인한 뒤 전동 킥보드 사용 가능
날씨 악화 시, 사용 경고
: 날씨가 안 좋을 시 전동 킥보드 사용이 위험함을 알림
킥보드 배터리 잔여량 출력 및 방전 경고
: 공용 전동 킥보드에 전원이 들어온 이후로 잔여 배터리양을
언제든지 확인할 수 있고, 잔여량이 10%미만일 시 경고하여
사용 중 방전으로 인한 피해 예방 가능

## Slide 8
04. 구현 방법
사용 device? 모듈?
스마트폰
공용 전동 킥보드
주차 SPOT
〮 사용 장치 : 스마트폰
〮 BLE – Client, Board1과 통신
〮 Wifi – ui page 접속 및 동작 인식
〮 구현 동작 :
1) 헬멧 착용 Check [인식버튼]
2) 킥보드 사용 종료 [종료버튼]
3) 재시작 [리셋]
4) 내용 출력
5) 동작 상태 및 종료 시 요금 알림
〮 사용 장치 : ESP32 Board-1
〮 BLE – Server
〮 Serial 통신 – 동작 출력
〮 사용하는 I/O – LED Matrix
〮 구현 동작 :
1) 현재 모터 상태 출력(LED Matrix)
2) event발생시 출력(LED Matrix)
〮 사용 장치 : ESP32 Board-2
〮 BLE – Client
〮 사용하는 I/O – 가변 저항
〮 구현 동작 :
1) 주차spot에서 주차 감지
사진

## Slide 9
04. 구현 방법
명령어(Data 내용)
1) Rx Data
2) Tx Data
3) BLE Data
〮 “BATTERY” - 배터리 잔여량 표시 명령
〮 “PARK” - 주차 Spot내에서 주차했음을 알림
4) State 변수 값을 전동킥보드와 Dashboard사이에서 공유
〮 ON - 0 , 전원이 들어온 상태
〮 RUNNING - 1 , 전원은 들어오고 전동 킥보드 사용이 가능한 상태
〮 STOP - 2 , 전원은 들어왔으나 전동 킥보드 사용이 불가한 상태
〮 PARKING - 3 , 주차Spot에서 주차를 한 상태
〮 OFF - 4 , 전동 킥보드 사용을 완료한 상태
5) cost, battery 변수
〮 cost - 사용 요금 값 count 및 저장, RUNNING상태일 때만 증가, 초기값 0 (원)
〮 battery - 배터리 잔여량 count 및 저장, RUNNING상태일 때만 감소, 초기값 100 (%)

## Slide 10
04. 구현 방법
기본 동작 및 event 구현 방법
주차 SPOT 유도
: 정해진 주차 Spot에 주차하면 요금을 할인하여
정해진 곳에 주차하도록 유도한다.
〮 필요한 Device : ESP32 Board 2개( server & client ), 스마트폰, 가변 저항
〮 통신 방법 : BLE, Dashboard(?)
〮 구현 내용 : 사용자가 전동킥보드 사용을 완료한 뒤, 정해진 주차 Spot에 가져와 주차 확인용
손잡이를 끝까지 돌리고 기존의 방법과 동일하게 스마트폰으로 사용 종료하여 주차를 완료한다.
이때, 주차 확인용 손잡이는 client board에 연결한 가변 저항으로 구현하였다.
〮 동작 방법 :
Server가 생성한 ‘MyESP32’에 client 연결
Client에 연결된 가변저항를 오른쪽으로 끝까지 돌림
Client -> Server
“PARK”
스마트폰에서 종료 버튼
Dashboard -> 킥보드
“Rx Data = 1”
주차 완료
“~”
Ui page
주차 완료

## Slide 11
04. 구현 방법
기본 동작 및 event 구현 방법
헬멧 착용 Detect
: 공용 전동 킥보드를 사용하기 위해 QR코드로 접속하면
헬멧을 착용했음을 확인한 뒤 전동 킥보드 사용 가능
〮 필요한 Device : ESP32 Board 1개(전동킥보드), 스마트폰
〮 통신 방법 : Dashboard(?)
〮 구현 내용 : 기존에는 사용자가 공용 전동킥보드를 사용하기 위해 전용 앱에서 QR코드로 연결하면
바로 사용이 가능하다. 이 과정에서 QR코드로 연결하였을 때 스마트폰 전방 카메라에 비치는 사용자의
모습에 헬멧을 착용하였음이 확인되어야 전동킥보드로 주행을 할 수 있다.
〮 동작 방법 :

## Slide 12
04. 구현 방법
기본 동작 및 event 구현 방법
날씨 악화 시, 사용 경고
: 공용 전동 킥보드에 전원이 들어온 이후로 잔여 배터리양을
언제든지 확인할 수 있고, 잔여량이 10%미만일 시 경고하여
사용 중 방전으로 인한 피해 예방 가능
〮 필요한 Device : ESP32 Board 1개(전동킥보드), 스마트폰
〮 통신 방법 : Dashboard(?) , API Call
〮 구현 내용 : 눈이나 비가 오는 등의 안 좋은 날씨일 때, 전동 킥보드를 사용하는 것은 위험할 수
있다. 따라서 헬멧 착용을 확인하고 주행이 가능해진 상태로 바뀌었을 때 날씨에 현재 날씨
상태를 알려주는 문구와 이모티콘을 표시한다. 날씨가 안 좋을 때는 경고 문구를 출력한다.
〮 동작 방법 :
Running상태가 되었을 때, 가장 먼저 실행
날씨 API Call data를 받아 처리
“~”
“~”

## Slide 13
04. 구현 방법
기본 동작 및 event 구현 방법
킥보드 배터리 잔여량 출력 및 방전 경고
: 공용 전동 킥보드에 전원이 들어온 이후로 잔여 배터리양을
언제든지 확인할 수 있고, 잔여량이 10%미만일 시 경고하여
사용 중 방전으로 인한 피해 예방 가능
〮 필요한 Device : ESP32 Board 1개(전동킥보드), 스마트폰
〮 통신 방법 : BLE, Dashboard(?)
〮 구현 내용 : 사용 전의 주차되어 있는 전동 킥보드나 본인이 주행 중인 전동 킥보드 등의 배터리 잔여량을
스마트폰으로 명령어를 보내면 언제든지 확인할 수 있다. 또한 주행 중 10%미만일 시 명령어를 보내지
않아도 배터리 잔여량이 적다는 경고 문구를 출력한다. 이는 주행 중 전동킥보드가 멈추어 발생할 수 있는
사고를 줄이고 사용자의 편의성을 개선시킬 수 있다.
이 기능은 헬멧 착용 확인 과정 전에도 사용자가 배터리양에 따라 주차되어 있는 전동킥보드들 중 고를 수
있어야 하므로 차별되게 생각하여 스마트폰의 BLE앱으로 데이터를 전송하도록 구현하였다.
〮 동작 방법 :
스마트폰 BLE앱
-> 킥보드
“BATTERY”
킥보드에 배터리 잔여량 표시
2. 배터리 잔여량이 10%미만일 시 경고
“~”

## Slide 14
04. 구현 방법
③ Device간의 Data 공유
Dashboard
ESP Board – 1
공용 전동 킥보드
Matrix
ESP Board -2
주차 Spot
Dashboard
BLE통신
RX data
〮 헬멧 감지 (1/0)
〮 종료 명령
〮 리셋 (변수값 초기화)
〮 날씨 데이터 (날씨 API Call 값)
TX data
〮 cost변수값 (사용 비용 count)
〮 battery변수값 (배터리 잔여량 count)
〮 state변수값 (현재 상태)
스마트폰
〮 “BATTERY” (BLE application)
〮 “PARK”
〮 알림 문구 출력 명령
〮 ui page 내용 변경
〮 사용자 얼굴 촬영본

## Slide 15
05. 동작 Sequence
State diagram
ON(0)
R(1)
S(2)
OFF(4)


P(3)
종료 구간
: 종료 과정 이외의 인터럽트 작동 불가
첫 헬멧 Detect 구간
State 변수값
스마트폰 BLE앱
Dashboard 버튼 [누르는 버튼]
API Call
동작
[인식버튼] 1 (헬멧 착용)
[인식버튼] 0 (헬멧 미착용)
[인식버튼] 1 (헬멧 착용)
[인식버튼]
0 (헬멧 미착용)
[종료버튼] 요금 출력 o
[종료버튼] 요금 출력 X or
[인식버튼] 3번 시도 모두 0
“BATTERY”
“BATTERY”
“BATTERY”
2초 뒤
2초 뒤
2초 뒤
2초 뒤
2초 뒤
3초 뒤
[종료버튼] 할인요금출력
주차Spot에서 가변저항 돌림 and
날씨 API == clean
날씨 API != clean
[리셋]
재배포